«НПЗ  г. Таш-Кумыр»

Нефтеперерабатывающего завода в г. Таш-Кумыр Жалал-Абадской области. Данное предприятие обладает:

- земельной площадью 6,567га. (основная производственная площадь –3,073га., вспомогательная производственная площадь – 1,084га., дополнительная площадь на развитие – 2,326га., площадь общежития – 0,084га.).

- резервуарным парком общей емкостью 8 718 м3 (для хранения бензинов и нафты -500м3, для дизельного топлива -2300м3, для мазута -1210м3, для нефти (сырья) -2400м3, для технологической воды -2233м3, для присадок -25м3, газовые -200м3);

- нефтеперерабатывающей установкой атмосферной перегонки КПУ-10 мощностью 5-7 тыс. тонн нефти в месяц производства ООО «СтинМаш» Украина;

- двухэтажным кирпичным зданием размером общей площадью 1373 м2, общежитие площадью 652 м2, складскими и ремонтными помещениями общей площадью 5200 м2;

- железнодорожной эстакадой на 5 вагоно-цистерн с подъездным железнодорожным путем;

- трансформаторной подстанцией на 1000кВт, электрическими паровыми котлами на 1тн пара в час, резервными дизельными генераторами на 470кВт ;

- насосными станциями в колличестве 4шт. и т.д.

НПЗ является лицензиатом, где Государственным Агентством по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики выдана ЛИЦЕНЗИЯ на переработку нефти и природного газа № 02 от 08.06.2015 г. и в результате чего получены разрешительные документы государственного образца:

- Лицензия на переработку нефти и газа

- Акт о приемке объекта в эксплуатацию

Комплекс по переработке нефти и нефтепродуктов расположен в Жалал-Абадской области, г. Таш-Комур является одним из крупных предприятий города и по своему предназначению относится к объектам категории особой важности.

Площадь завода составляет 3,5га, из которой под застройкой и технологическим оборудованием находится 3га.

Месторасположение НПЗ выбрано с учетом отдаленности от жилых строений (в данном случае – Промышленная зона), необходимости внешних инфраструктурных возможностей (в данном случае – близость к основной трассе Север-Юг, наличием асфальтированных дорог подходящих к участку, наличие железнодорожного обеспечения с тупиковой железнодорожной веткой), необходимости внутренних инфраструктурных возможностей (в данном случае – имеется центральный водопровод и электроснабжение), доступностью к рынку сбыта (в данном случае – объект находится посреди основной трассы Север-Юг, и преимущество заключается в то, что все перевалы, создающие опасность перевозки по данной трассе остаются позади) и непосредственной близостью к рынку сырья, а в частности к ОАО «Кыргызнефтегаз», который является монополистом в подготовке товарной нефти с месторождений (62 км) .

## Расположение НПЗ в плане Джалал-Абадской области

Общая площадь НПЗ состоит из трех основных участков, которые имеют в плане не правильную геометрическую форму и предназначены для следующих производственных процессов:

1 – основной производственный участок на котором располагаются все производственные блоки и прием сырья;

2 – участок выгрузки сырья, хранения и загрузки готовой продукции с железнодорожным тупиком;

3 – участок для складирования битумной продукции и развертывания побочного производства связанного с битумной продукцией.

Характеристики земельного общего производственного участка

| Площадь ОБЩЕГО земельного участка: | 69,8 т.м2 |
| --- | --- |
| Площадь земельного участка №1: | 26,4 т.м2 |
| Назначение земельного участка | Производственный участок на котором располагаются все производственные блоки и прием сырья. |
| Площадь земельного участка №2: | 12,5 т.м2 |
| Назначение земельного участка | Участок выгрузки сырья, хранения и загрузки готовой продукции с железнодорожным тупиком. |
| Площадь земельного участка №3: | 24,3 т.м2 |
| Назначение земельного участка | Участок для складирования битумной продукции и развертывания побочного производства связанного с битумной продукцией. |
| Площадь земельного участка под водообеспечение: | 5,6 т.м2 |
| Назначение земельного участка | Участок для водообеспечения производства захоложенной водой с реки Нарын. |
| Площадь земельного участка под гостиничный комплекс: | 0,9 т.м2 |
| Назначение земельного участка | Гостиничный комплекс. |
| Сейсмичность: | 8 – 9 баллов |
| Подъезд к участку: | Заезд на территорию земельного участка осуществляется с автомобильной дороги общего пользования. В собственности имеется железнодорожные стояночные рельсы (тупик). |
| Наличие сервитутов | Отсутствует |
| Наличие коммуникаций: | Водопровод, электричество подведены к земельному участку. Имеется собственная трансформаторная подстанция. Имеется система сточных вод и резервного слива с ее дальнейшей очисткой. |
| Неблагоприятные условия окружающей среды: | Отсутствует |

В настоящее время НПЗ можно увидеть в следующих фотографиях:

В организации специализирующейся на разработке проектов ОАО «ПРОМПРОЕКТ» был заказана и получена проектно-сметная документация с генеральным планом на комплекс «Участка по переработке нефтепродуктов в г. Таш-Кумыр», в котором отражены все основные компоненты технологического цикла, а так же инфраструктурные возведения, электрообеспечение, пожарная безопасность объекта, аварийные сливные стоки и прочее.

Настоящий генеральный план защищен в государственных органах и в результате чего получены следующие разрешительные документы:

- Согласование Противопожарной службой КР;

- Согласование Государственной технической экспертизы КР;

- Согласование Государственного агентства по защите окружающей среды КР;

- Согласование с Государственным агентством архитектуры КР.

Источником электроснабжения предприятия принят каскад ГЭСов на реке Нарын. Учитывая взрывоопасность настоящего производства и необходимость бесперебойной работы в данной области производства в представленной проектной проработке обеспечение производства электроэнергией и водоснабжением предусмотрено от двух электроподстанций (одна из которой расположена на территории НПЗ (мощностью 1 МВА) и второй, которая является резервной), помимо этого предусмотрены резервные дизельные генераторные установки мощностью 250 и 20 кВт.

Для обеспечения производства на первых этапах электроэнергией на территории НПЗ установлена трансформаторная подстанция, мощностью 1 МВА и выполнены ряд других необходимых работ. Принятые в этой части проектные решения позволяют максимально использовать существующие сооружения и сети. Также в настоящее время проложена подземная линия электрообеспечения мощностью 400 кВт, установлена трансформаторная подстанция ТП-1000 и проведено подключение от внешней линии на 1 МВА, а так же получена Вторая категория по электрообеспечению.

Для увеличения производственных площадей предусмотрено проектирование и строительство новой трансформаторной подстанции мощностью в 100 МВт, увеличивающей энергетическую мощность НПЗ. Нами уже был инициирован запрос на увеличение энергетической мощности, в связи с чем был получет предварительный положительный ответ со стороны ОАО «НЭС Кыргызстана».

По периметру всего предприятия установлено 6 контуров заземления, проложено более 11 000 метров кабельных каналов, уложено 35 000 метров кабелей, установлено 15 комплектов щитового оборудования. Так же объект оснащен всеми системами безопасного и стабилизирующего электрообеспечения: ВРУ, ШР, Стабилизаторы  и прочее силовое оборудование.

Учитывая необходимость обеспечения безопасности взрывоопасного производства объект оснащен системами молниеулавливания.

Для обеспечения потребности в захоложенной воде был построен водопровод, снабжающий водой с р. Нарын. Настоящий водопровод снабжен двумя насосными станциями (одна непосредственно на берегу р. Нарын с собственной ТП, вторая на отдельном участке, который снабжен помимо насосной установки еще и тремя буферными резервуарами, емкостью по 25 м3 каждая). Протяженность водопровода составляет 1500 метров, земельный участок по которому проложен водопровод взят у местного самоуправления в аренду.

Основными видами выпускаемой продукции НПЗ являются:

- Дизельное топливо

- Бензин АИ-80, АИ-92

- Мазут М-100

Сертификация на продукцию имеется в полном объёме.

# Text boxes

Объект оценки

3

1

2